Technická specifikace - vysokorychlostní WiFi v požadovaných lokalitách a v požadované kvalitě

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je předložení možného technického řešení a cenové nabídky na zhotovení vysokorychlostní WiFi v požadovaných lokalitách a v požadované kvalitě a zajištění požadované konektivity pro tuto WiFi síť.

Stávající stav

V současné době provozuje Statutární město Opava veřejnou WiFi síť v budovách Statutárního města Opavy (v budově Horní náměstí 69, Horní náměstí 67, Krnovská 71A, Krnovská 71B, Krnovská 71C a Krnovská 71D), jenž je plně spravována odborem Informatiky Magistrátu města Opavy a je provozována na zařízeních společnosti Cisco.

Statutární město Opava dále provozuje veřejnou WiFi na veřejném prostranství Dolní náměstí a WiFi pro Elektronickou evidenci tržeb pro prodávající na Farmářských trzích. Obě sítě spravuje společnost Opavanet a.s. a je provozována na zařízeních Ubiquiti UniFi.

Lokalita pokrytí:

Jedná se o lokalitu Opava centrum, a to v lokalitě Horní náměstí celé (od Cukrárny Jařabová až po Dolní náměstí, včetně ulice Mezi trhy, celá ulice Ostrožná, Ptačí vrch a přilehlé dětské hřiště).– viz přiložená mapka, červené šrafování.

Technické požadavky:

- garantovaný support/technická podpora nejméně po dobu 5 let

Každý přístupový bod:

- umožní souběžné dvoupásmové (2,4Ghz – 5Ghz) připojení

- bude mít podpůrný cyklus 5 let

- bude mít střední dobu mezi poruchami (MTBF) v délce alespoň 5 let

- bude podporovat normu IEEE 802.1x

- bude zvládat alespoň 50 souběžných uživatelů bez zhoršení výkonnosti

- bude mít alespoň 2x2 MIMO

- bude vyhovovat normě Hotspot 2.0

Zabezpečení kvality:

Jedná se o vybudování vysokorychlostní WiFi sítí umožňujících bezplatný přístup k internetu ve venkovních veřejných prostorách.  Dodavatel musí garantovat připojení odpovídající nejrychlejšímu dostupnému internetovému připojení v dané oblasti a v každém případě takovému připojení, které nabízí rychlost stahování alespoň 30 Mbps. Musí být garantováno, aby byl přístup k WiFi síti pro koncové uživatele bezplatný, tzn. nikoli za úhradu, ať už formou přímé platby, nebo jinými formami protiplnění, zejména musí být poskytován bez reklam a bez povinnosti poskytnout osobní údaje pro komerční účely.

Požadavky na připojení:

- v této síti bude standartní načítání stránek probíhat okamžitě bez omezení

- doba připojení je stanovena na časový limit 2 hodiny, po této době bude uživatel odpojen a opětovně se může připojit k této WiFi síti

- při delším stahování budou aplikovány omezovače rychlostí (QoS mod PCQ), tzn, že při odesílání a stahování objemných dat bude rychlost omezena na 2Mb/s (download i upload)

- blokování nevhodného obsahu bude řešeno pomocí DNS

- vysokorychlostní síť bude v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dnů v roce

V cenové nabídce prosím uveďte:

- navrhované technické řešení (parametry atd.)

- mapu s umístěním jednotlivých WiFi AP pro maximální využití jednotlivých AP

- mapku s intenzitou pokrytí WiFi signálu

- způsob zajištění konektivity k internetu

- finanční náklady na zřízení vysokorychlostní WiFi

- finanční náklady na následný 5-ti letý provoz