Umístění kamerových bodů – Opava 2020

- Nový kamerový bod č. 24 - fotbalový stadion – hlavní brána

Výhled před vstupní branou

Výhled na prostor za tribunou hostů

Výhled na náměstí Sv.trojice

Výhled za tribunu hostí

Výhled za tribunu domácích

Kamera fotbalový stadion – hlavní brána:

- Datový a napájecí kabel bude veden ze stávajícího rozvaděče pod tribunou pro hosty k hlavnímu vchodu, souběžně s kabeláží pro pokladny SFC. Do stávající rozvodné skříně 
je nutno umístit opticko-metalický switch pro sloučení dvou vláken do jednoho sdíleného vlákna.

- Konzola pro kameru (v provedení pozink) bude s redukcí (demontovatelná) a připevněná 
na prostřední vlajkový stožár v takové výšce, aby byla schopna snímat celé náměstí Sv. Trojice.

- Nový kamerový bod č. 23 – zimní stadion HC Slezan Opava

Výhled na vchod HC Slezan Opava

Výhled směrem křižovatka Těšínská x Komenského

Výhled směrem Mendlovo gymnázium a Slezské muzeum

Výhled směrem Těšínská a Kylešovická ulice

Kamera zimní stadion HC Slezan Opava:

- Napájení kamery bude vyvedené v chráničce ze sklepních prostor z rozvaděče cca 20 m 
od rohu budovy se samostatným jističem.

- Rozvodná skříň bude umístěna ve sklepě v rohu budovy Gymnázia pod stropem a bude uzamykatelná.

- Kabeláž ke kameře bude vedena přes dva stropy v liště do II. NP.

- Kamera bude umístěna na rohu budovy Gymnázia tak, aby byla pod lampou veřejného osvětlení (která je uchycena na budově cca 3 m vedle budoucí kamery – viz obrázek) a vysunuta tak, aby zabírala dva přechody Praskova – Komenského, tím bude monitoring navazovat na kameru z Dolního náměstí.

- Nový kamerový bod č. 22 – ul. Jánská – Východní nádraží

Výhled na výstup z Východního nádraží a vstup do podchodu

Výhled na nástupiště

Výhled na nástupiště

Výhled směrem Jánská – Knihovna

Kamera ul. Jánská – Východní nádraží:

- Optický datový kabel bude samostatně zavěšen po trakčním vedení od stávajícího kamerového bodu na ulici Jánské k novému kamerovému bodu. Do stávající rozvodné skříně je nutno umístit opticko-metalický switch pro sloučení dvou vláken do jednoho sdíleného optického vlákna.

- Nový kamerový bod bude umístěn na sloupu pod trakčním vedením prostřednictvím standardně vyráběné konzole s redukcí na stožár trakčního vedení Dopravního podniku města Opavy. Skříň s technologií bude umístěna na stožáru pod kamerou.

Napájení buď bude z VO o dva sloupy vedle nebo ze skříně na sloupu s kamerou od MDPO. Tato problematika se řeší s MDPO a bude dodavateli sdělena.