TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“

Požadavky na osvětlení úseků:

- Výpočet osvětlenosti komunikace bude zpracován v souladu s normou ČSN EN 13201

- Výsledky výpočtu rušivého osvětlení budou v souladu s normou ČSN EN 12464–2

- Výpočet rušivého osvětlení v daném úseku bude zpracován se stejným typem svítidla, výkonem, světelným tokem, vyzařovací charakteristikou, polohou a náklonem jako výpočet osvětlenosti komunikace ve stejném úseku

- Splnění všech požadovaných parametrů bude doloženo výstupem z výpočtového programu výpočtem ve formátu PDF

- Světelně technický výpočet (studie) bude vypočten v programu DIALux EVO ver. 10 a novější

Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo:

- Fyzický funkční vzorek svítidla s parametry pro úsek č. 1008

- Montážní návod v českém jazyce

- Katalogový list svítidel

- Světelně technický výpočet

- Otevřený Dialux výpočet pro jednotlivé situace v elektronické podobě a výpočtem ve formátu PDF

- Otevřený Dialux výpočet rušivého osvětlení pro jednotlivé situace v elektronické podobě a výpočtem ve formátu PDF

Požadavky na jednotlivé úseky

Všechny úseky mají jednostrannou soustavu VO, pokud u čísla úseku není uvedeno jinak (Párová = oboustranná párová soustava VO, Vystřídaná = oboustranná vystřídaná soustava VO).

| Označení svět. výpočtu | Vzdálenost sloupu od vozovky [m] | Mont. výška svítidla [m] | Přesah sv. do vozovky [m] | Rozteč sloupů [m] | Sklon svítidla [°] | Instalovaný příkon [W] | Třída osvětlení | Uvažované stmívání | Střední příkon [W] |  | Chodník na straně SB [m] | Zelený pás [m] | Park. stání [m] | Cyklo pruh [m] | Vozovka [m] | Cyklo pruh [m] | Park. Stání [m] | Zelený pás [m] | Chodník [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1,3 | 9,5 | 1,2 | 40 | 0 | 81 | M4 | 0,593462 | 48,07046 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 102 |  | 9,5 |  |  | 0 |  | C4 |  |  |  |  |  |  |  | Kruhový objezd |  |  |  |  |
| 201 | 0,5 | 8 | -0,294 | 40 | 3 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 2,5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2,5 |
| 202 Párová | 2 | 8 | -0,5 | 25 | 5 | 34,9 | M4 | 0,593462 | 20,71184 |  | 2,5 |  |  | 2 | 10 | 2 |  |  | 2,5 |
| 205 | 0,9 | 8 | 1,3 | 40 | 0 | 39,9 | M5 | 0,717191 | 28,61593 |  | 2,5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2,5 |
| 301 | 3 | 6,6 | -0,497 | 30 | 3 | 43 | M5 | 0,717191 | 30,83923 |  | 2 |  |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 2 |
| 302 | 1 | 7 | -1,8 | 30 | 0 | 18,3 | P4 | 0,452058 | 8,272663 |  | 2 |  |  |  | 5,5 |  |  |  | 2 |
| 304 | 1 | 6,5 | -0,8 | 35 | 0 | 39,9 | M5 | 0,452058 | 18,03712 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 402 Párová | 1 | 10 | 1,8 | 25 | 0 | 50 | M3 | 0,68184 | 34,09201 |  | 2,5 |  | 2 | 2 | 11 | 2 |  |  | 2,5 |
| 403 Párová | 1 | 10 | 1,8 | 25 | 0 | 50 | M3 | 0,68184 | 34,09201 |  | 2,5 |  |  | 2 | 11 | 2 | 2 |  | 2,5 |
| 502 Párová | 1 | 10 | 1,8 | 25 | 0 | 50 | M3 | 0,68184 | 34,09201 |  | 2,5 |  |  | 2 | 11 | 2 |  |  | 2,5 |
| 503 Párová | 1 | 10 | 1,8 | 25 | 0 | 50 | M3 | 0,68184 | 34,09201 |  | 2,5 |  |  | 2 | 11 | 2 |  |  | 2,5 |
| 501 | 0,5 | 6 | -0,5 | 30 | 0 | 20,8 | P4 | 0,452058 | 9,402809 |  | 2 |  |  |  | 4,5 |  | 2,5 |  | 2 |
| 504 | 1 | 5 | -1 | 20 | 0 | 18,3 | P3 | 0,452058 | 8,272663 |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 506 | 0,5 | 6 | -0,5 | 35 | 0 | 26 | P4 | 0,452058 | 11,75351 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 507 | 1 | 6 | -0,5 | 25 | 0 | 10 | P5 | 0,452058 | 4,520581 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 508 | 1,3 | 7 | 0,7 | 35 | 0 | 30,7 | P3 | 0,452058 | 13,87818 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |
| 601 | 1 | 5 | -1 | 30 | 0 | 12 | P5 | 0,452058 | 5,424697 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 602 | 1 | 5 | -1 | 30 | 0 | 12 | P5 | 0,452058 | 5,424697 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 603 | 1 | 5 | -1 | 30 | 0 | 12 | P5 | 0,452058 | 5,424697 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 604 | 1 | 5 | -1 | 30 | 0 | 12 | P5 | 0,452058 | 5,424697 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 606 | 1 | 6,5 | -1 | 35 | 0 | 45,5 | M5 | 0,452058 | 20,56864 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 701 | 1 | 7 | 1 | 35 | 0 | 43 | M5 | 0,452058 | 19,4385 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |
| 702 | 1 | 5 | -1 | 30 | 0 | 20,8 | P4 | 0,452058 | 9,402809 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 703 | 3 | 6,5 | -1 | 30 | 0 |  | M5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1,5 |
| 705 | 3 | 11 | -0,5 | 50 | 0 | 43 | P4 | 0,452058 | 19,4385 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 707 | 1 | 6 | -0,3 | 30 | 0 | 30,7 | M5 | 0,452058 | 13,87818 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 709 | 0,7 | 8 | 1,3 | 30 | 0 | 38,5 | M5 | 0,452058 | 17,40424 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 801 | 0,5 | 7 | -0,3 | 35 | 5 | 20,8 | P4 | 0,452058 | 9,402809 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |
| 802 | 1 | 5 | -1 | 33 | 5 | 18,3 | P4 | 0,452058 | 8,272663 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |
| 803 | 1 | 7 | -0,8 | 30 | 5 | 18,3 | P5 | 0,452058 | 8,272663 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |
| 104 | 1,3 | 9,5 | 1,2 | 40 | 0 | 60,5 | M5 | 0,593462 | 35,90448 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 203 | 0,5 | 5 | -0,5 | 30 | 0 | 7,8 | P6 | 0,452058 | 3,526053 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 303 Párová | 0,5 | 8 | -0,5 | 25 | 0 | 50 | M3 | 0,68184 | 34,09201 |  | 2 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2 |
| 305 | 0,5 | 6,7 | -0,3 | 35 | 0 | 39,9 | M5 | 0,452058 | 18,03712 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |
| 509 Párová | 1 | 10 | 1,8 | 40 | 0 | 26 | M5 | 0,717191 | 18,64697 |  | 2 | 2 |  |  | 14 |  |  |  | 4 |
| 510 Párová | 1 | 10 | 1,8 | 25 | 0 | 38,5 | M4 | 0,593462 | 22,84831 |  | 3 |  |  |  | 13 |  |  |  | 3 |
| 511 Párová | 1 | 10 | 1,8 | 25 | 0 | 38,5 | M4 | 0,593462 | 22,84831 |  | 3 |  |  |  | 18 |  |  |  | 3 |
| 607 | 1 | 5 | -1 | 30 | 0 | 18,3 | P4 | 0,452058 | 8,272663 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |
| 609 | 1 | 5 | -1 | 30 | 0 | 18,3 | P4 | 0,452058 | 8,272663 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |
| 608 | 1 | 5,5 | -1 | 30 | 5 | 30,7 | M5 | 0,452058 | 13,87818 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |
| 805 | 2,2 | 7 | -2 | 30 | 5 | 26 | P4 | 0,452058 | 11,75351 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |
| 806 | 2,6 | 7,5 | -2,4 | 32 | 0 | 26 | P4 | 0,452058 | 11,75351 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |
| 807 | 1 | 3,5 | -1 | 30 | 10 | 18,3 | P4 | 0,452058 | 8,272663 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |
| 902 | 0,5 | 4,5 | -0,5 | 25 | 0 | 11,1 | P5 | 0,452058 | 5,017845 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 903 | 0,5 | 4,5 | -0,5 | 25 | 0 | 11,1 | P5 | 0,452058 | 5,017845 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 904 | 0,5 | 4,5 | -0,5 | 25 | 0 | 11,1 | P5 | 0,452058 | 5,017845 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 901 | 1 | 10 | 1,5 | 30 | 0 | 107 | M3 | 0,68184 | 72,9569 |  | 2,5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 2,5 |
| 1001 | 1 | 10 | 1,5 | 30 | 0 | 107 | M3 | 0,68184 | 72,9569 |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 2 |
| 90100 | 1 | 10 | 1,5 | 30 | 0 | 107 | M3 | 0,68184 | 72,9569 |  | 2,5 |  |  |  | 12 |  |  |  | 2,5 |
| 1016 | 0,5 | 5 | 0,5 | 35 | 0 | 38,5 | M5 | 0,452058 | 17,40424 |  | 2 | 2 |  |  | 6 |  |  | 2 | 2 |
| 1004 | 0,5 | 5 | -0,5 | 25 | 0 | 38,5 | M5 | 0,452058 | 17,40424 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 4,5 |  |  |  | 2,5 |
| 1005 | 2,5 | 9,5 | 0 | 30 | 0 | 43 | P4 | 0,452058 | 19,4385 |  | 2 |  | 4,5 |  | 4 |  |  |  | 3,5 |
| 1007 | 2 | 10 | -1,5 | 40 | 0 | 52 | P4 | 0,452058 | 23,50702 |  | 1,5 |  |  |  | 4 |  | 2,5 |  | 0,5 |
| 1008 | 0,5 | 8 | 1,3 | 30 | 0 | 50 | M4 | 0,593462 | 29,67312 |  | 4 |  |  |  | 9 |  |  |  | 4 |
| 1010 | 0,5 | 10 | 1,5 | 30 | 0 | 34,9 | M5 | 0,452058 | 15,77683 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 1101 | 1,5 | 7 | -1,3 | 30 | 0 | 26 | P4 | 0,452058 | 11,75351 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1201 | 1 | 6 | 0 | 30 | 0 | 34,9 | M5 | 0,452058 | 15,77683 |  | 2 | 1,5 |  |  | 4,5 |  | 4 |  | 2 |
| 1204 | 4 | 9 | -2 | 35 | 5 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 4,5 |  |  |  | 2,5 |
| 1205 | 4 | 9 | -2 | 40 | 5 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 3 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 1301 | 4 | 10,5 | -1,5 | 35 | 0 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 2 | 2,5 |  |  | 6 |  | 4,5 |  |  |
| 1304 | 1,5 | 6 | -1,5 | 30 | 0 | 18,3 | P5 | 0,452058 | 8,272663 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 1405 | 4 | 9 | -3,492 | 35 | 10 | 60,5 | M5 | 0,717191 | 43,39007 |  | 1,5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1,5 |
| 1406 | 2 | 10 | 1 | 25 | 0 | 36,5 | M5 | 0,717191 | 26,17748 |  | 1,5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1,5 |
| 1407 | 0,5 | 7 | 1 | 25 | 0 | 30,7 | M5 | 0,452058 | 13,87818 |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |
| 1408 | 2 | 6 | -2 | 30 | 0 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |
| 1410 | 2 | 10 | 1 | 30 | 0 | 50 | M4 | 0,593462 | 29,67312 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |
| 1501 | 0,5 | 6,3 | 0,7 | 25 | 0 | 26 | M5 | 0,452058 | 11,75351 |  | 3 | 2 |  | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 2 |
| 1503 | 0,5 | 10 | 1,7 | 30 | 0 | 34,9 | M5 | 0,452058 | 15,77683 |  | 3 | 3,5 |  |  | 7 |  |  | 3,5 | 2 |
| 10090 | 0 | 10 | 2 | 35 | 0 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 3 |  | 2,5 |  | 3,5 | 1 |  |  | 2,5 |
| 1602 | 1 | 9,5 | 1,002 | 30 | 0 | 60,5 | M5 | 0,717191 | 43,39007 |  | 2,5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 2,5 |
| 1604 | 0,5 | 9,5 | 1,5 | 35 | 0 | 52 | M5 | 0,452058 | 23,50702 |  |  |  | 5,5 |  | 5 |  | 2,5 |  | 2 |
| 12030 | 0,5 | 10 | 1 | 30 | 0 | 50 | M5 | 0,717191 | 35,85956 |  | 2 | 2,5 |  |  | 6 |  |  |  | 2,5 |
| 13020 | 1 | 10 | 0,5 | 30 | 0 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 2,5 | 2 | 3 |  | 4,5 |  |  |  | 2,5 |
| 14010 | 0,5 | 10 | 1 | 30 | 0 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 2 | 1,5 | 3 |  | 5 |  |  |  | 2,5 |
| 14070 | 0,5 | 10 | 1 | 30 | 0 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 4 |  | 2,5 |  | 5 |  |  |  | 3,5 |
| 15030 | 0,5 | 10 | 1,7 | 30 | 0 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 2 | 2,5 |  |  | 6,5 |  | 2,5 | 2 | 2,5 |
| 16010 | 1 | 9,5 | 1 | 30 | 0 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 2 | 2 |  |  | 7 |  |  | 2 | 2 |
| 13030 | 0,5 | 10 | 2 | 35 | 0 | 52 | M5 | 0,452058 | 23,50702 |  | 2 | 2,5 | 2,5 |  | 3 |  | 2,5 | 2,5 | 2 |
| 10040 | 0,5 | 4,5 | -0,5 | 30 | 0 | 20,8 | P4 | 0,452058 | 9,402809 |  | 1,5 | 1,5 |  |  | 3,5 |  | 2 |  |  |
| 10030 | 1 | 8 | 0 | 30 | 0 | 52 | M5 | 0,452058 | 23,50702 |  | 1,5 | 2,5 | 5,5 |  | 4 |  |  | 2 | 2,5 |
| 1603 | 0,7 | 9,5 | 1,5 | 55 | 0 | 31,5 | P6 | 0,452058 | 14,23983 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 905 | 0,5 | 4,5 | -0,5 | 25 | 0 | 28,2 | P3 | 0,452058 | 12,74804 |  | 3 |  | 2,5 |  | 6 |  |  |  | 2,5 |
| 906 | 0,5 | 4,5 | -0,5 | 25 | 0 | 19,1 | P4 | 0,452058 | 8,63431 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 907 | 4,5 | 4,5 | -4,5 | 25 | 0 |  | P3 |  |  |  | 1,5 |  | 2,5 |  | 6 |  |  |  |  |
| 1013 | 0,5 | 5 | -0,5 | 30 | 0 | 20,8 | P4 | 0,452058 | 9,402809 |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 2 |
| 1014 | 0,5 | 8 | 1,3 | 30 | 0 | 45,5 | M5 | 0,717191 | 32,6322 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |
| 1102 | 1 | 5 | -1 | 30 | 0 | 20,8 | P4 | 0,452058 | 9,402809 |  | 1,5 | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1409 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 18,3 | P4 | 0,452058 | 8,272663 |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 4 |  |  |
| 1402 | 0,5 | 5 | -0,5 | 30 | 0 | 10 | P5 | 0,452058 | 4,520581 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 1504 | 0 | 4,5 | 0 | 25 | 0 | 10 | P4 | 0,452058 | 4,520581 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1505 | 1 | 4,5 | -1 | 20 | 0 | 7 | P5 | 0,452058 | 3,164407 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 15020 | 0,5 | 7,7 | -0,3 | 40 | 0 | 50 | M5 | 0,452058 | 22,60291 |  | 3 | 2,5 | 2,5 |  | 5,5 |  |  | 3 | 3 |

Mapová část

Vzdálenosti objektů

V níže uvedené tabulce jsou pro jednotlivé konfigurace světelných výpočtů uvedeny vzdálenosti objektů podél komunikace. Vzdálenost je měřena vždy mezi objektem a krajnicí vozovky na straně VO.

Výška umístění spodní hrany výpočtové plochy: 1,5 m

Výška umístění horní hrany výpočtové plochy: minimálně 1m nad úroveň výšky svítidla

Výpočetní rastr: 1 x 1m

| Označení svět. výpočtu | Zóna životního prostředí | Vzdálenost objektu od krajnice vozovky u stožáru [m] | Vzdálenost objektu od krajnice vozovky u stožáru [m] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (objekt za stožárem) | (objekt před stožárem) |
| 201 | E2 | 3 | 9 |
| 202 | E3 | 2,1 | 16,6 |
| 205 | E3 | 11,8 | 12,7 |
| 301 | E3 | 3,15 | 15,5 |
| 302 | E2 | 1,85 | 15,5 |
| 304 | E2 | 7,6 | 15 |
| 402 | E3 | 7 | - |
| 504 | E2 | 14,5 | 15,5 |
| 507 | E2 | 0,6 | - |
| 508 | E2 | 1,7 | 7,6 |
| 701 | E2 | 4,7 | 9,4 |
| 703 | E2 | 3,5 | 19,6 |
| 801 | E2 | 4 | 12,5 |
| 802 | E2 | 4 | 9,5 |
| 803 | E2 | 6,6 | 7,4 |
| 805 | E2 | 5 | 12,5 |
| 806 | E2 | 14,3 | 15,2 |
| 807 | E2 | 7,5 | 7,5 |
| 907 | E4 | - | 8,5 |
| 901 | E3 | 2,6 | - |
| 1001 | E3 | 2,6 | - |
| 90100 | E3 | 2,1 | - |
| 1004 | E2 | 4 | 13 |
| 1005 | E2 | 3,5 | 12,5 |
| 1007 | E2 | 2,6 | 8,5 |
| 1008 | E3 | 5 | 13,5 |
| 1201 | E2 | 4 | 11 |
| 1204 | E2 | 4 | 11 |
| 1205 | E2 | 4 | 11 |
| 1301 | E2 | 4 | - |
| 1402 | E2 | - | 8,6 |
| 1408 | E2 | 4,1 | 11 |
| 1409 | E2 | - | 5,5 |
| 1410 | E3 | 2 | 13,2 |
| 1503 | E3 | 4 | 11 |
| 1504 | E2 | 5,5 | 9,5 |
| 1604 | E2 | 17,6 | 16 |
| 10030 | E2 | 5,8 | 12,8 |
| 10090 | E2 | 3,6 | 7,6 |
| 12030 | E3 | 5,3 | - |
| 13020 | E2 | 4,5 | 10,8 |
| 13030 | E2 | 3,3 | 12,6 |
| 14010 | E2 | 3,8 | 10,5 |
| 14070 | E2 | 3,8 | 10,5 |
| 15020 | E2 | 8,7 | 20,6 |
| 15030 | E2 | 13,2 | 15,4 |
| 16010 | E2 | 2,7 | 13,7 |